苏州优锆纳米新材料股份有限公司成立于1997年，是一家专注于纳米材料料的研发、生产与销售为一体的国家高新技术企业，拥有多项国际国内专利，产品远销日本、韩国、美国、台湾等国家和地区。

公司立足于专业化、规模化、国际化的发展思路，通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证，拥有以海内外专家为核心的研发团队和业界先进的生产设备、检测仪器，总共承担了多项科技部立项的国家火炬计划项目和技术创新基金项目。公司 建有省级纳米材料研发中心，在深圳、江西上饶、浙江龙游建有生产基地。公司与中国科学院西南工程研究所等科研院所建立了长期的产学研合作关系，确保了产品技术的创新性和先进性。

目前，公司主要产品有：UG-C02型高温隔热防腐保温涂料、UG-C01型高温隔热保温涂料、UG-C06型纳米透明隔热涂料、JRCK型纳米自发泡壳陶瓷保温隔热涂料、UG-Z01型高温陶瓷修复材料、UGC型水性防锈防腐增硬漆、UGL/UGL-9型耐强酸强碱防腐涂料、UGC-B02/UGC-B03/UGC-B5型陶瓷隔热保温涂料、UGC-B06型纳米绝热陶瓷保温涂料、UG-F01/UG-F02型纳米防水防油剂、UGT型不沾水不沾油纳米涂层材料、UGC701型纳米不粘涂料、UGC1500型耐高温防腐涂料、UGC900型耐高温防腐涂料等，致力于高科技低碳节能涂料的研发，科技突破创新,创造一个生物环保健康的绿色家园。

提供准确、及时、有效、周到的节能产品与技术服务是苏州优锆纳米材料的一贯追求。正是由于拥有一流的科技人才和一流的科研手段，再加上苏州优锆纳米人创造性的工作，保证了苏州优锆纳米科技的产品在技术性能上的先进性与可靠性。

秉承“认真做好每一天，为客户创造价值”的企业精神，坚持技术创新，以优质、有竞争力的产品，服务全球客户。

公司网址：http://www.szugao.com  电话：0512-63025683

传真：0512-63029953           邮箱：ugaonano@hotmail.com

地址：江苏省苏州吴江市人民路500号

联系人：王经理                  电话：15162452685

涂料介绍

- UGL/UGL-9型耐强酸强碱防腐涂料:UGL-9耐多种强酸、耐强碱、耐热。可用于各种反应釜、管道、阀门等处。用于耐酸、防酸、防碱，保护金属不受酸、碱等侵蚀 。可在反应釜、容器等内涂刷、施工后代替搪瓷釜、钢铁使用。UGL-9能耐高温，既具有搪瓷材料的耐温性，又没有搪瓷易碎性。涂层韧性好，冲击不会碎。即使碎了也可以修补。不像搪瓷破了就要报废，或者整个处理。UGL-9既具有耐酸碱性能，又不会高温软化、没有不耐温缺点。可以耐温到 450度 。 UGL-9既具有 耐酸碱性能，又 耐磨  。硬度高到6H, 耐磨又耐刮擦；UGL-9涂层具有极高的隔绝性，极低的渗透性，阻止酸、氧、水汽的渗透。多种纳米材料的融合，使UGL-9具有化学惰性，因而对酸碱具有极佳的稳定性。即使一定温度下也具有极高的耐受性。施工方法安全方便，涂布1道：5～10m2/kg；固化时间：自然干6小时。140度干2小时或者自然干6小时。 90度干4小时。

- UGC-B02/UGC-B03/UGC-B5型陶瓷隔热保温涂料:(优异的反射隔热性能：由于它的太阳反射比达到0.85，半球发射率高达0.86，所以他能够大大降低太阳辐射吸收系数P值，增加当量热阻附加值，起到节约能源，降低能耗，提高经济效益的作用。(.优异的抗沾污性能，漆面可洗刷，清洗维护简单。(优异的抗碱防霉抗藻功能。④优异的耐候性及保色性，极佳的附着力。有着与普通外墙涂料同样施工方法的特点。可刷涂、滚涂、喷涂等施工方法。使用前需充分搅拌均匀；被涂物表面之油脂、灰尘及其它附着污物必须清除干净，保证面干燥，平整，坚固方可施工；涂刷前按标准测定湿度，砖石低于6%；最佳施工温度为5摄氏度以上。实际涂刷面积会因施工方法，表面光滑度及施工环境而有差异。

- UGC-B06型纳米绝热陶瓷保温涂料;隔热方式﹕完全排除了传统隔热材料所面对的困难，因为它是将「热」先期就反射回去，阻绝了热的行进。再者，因它是一种水溶性的涂料，只需涂布在欲隔热的表面，而厚度仅需7 Dry ml就有R-19 ( RE-19 )，相当于传统隔热棉/纤维6~8吋厚度的效果，故能节省大量空间，另传统隔热材料易受潮气及油 / 水等侵入，必须再加防护。而纳米绝热陶瓷保温涂料UGC-B06则完全不需要，同时它还具有表面防护 ( 形成一层坚固且又可做90度弯曲的瓷化表面 ) 的效能，故亦可省去使用传统材料时需做的防护处理的部份。再者，传统材料即使做了防护处理，仍难100﹪避免潮气或油 / 水等侵入，故一般三五年后,其实际隔热效能即已大大的降低，而一般防护漆的寿命，也仅约三到五年，即开始龟裂及剥落，而纳米绝热陶瓷保温涂料UGC-B06则可长达十到二十年，以上种种都使得Super Therm能大量的节省了这方面的投资成本。 因纳米绝热陶瓷保温涂料UGC-B06是一水溶性涂料，仅需涂布在表面，故更不受空间、形状、环境等的限制，大大提高了适用的范围，因而也更能扩大其功效，及降低能源的消耗，节省经营成本。根据测试数据纳米绝热陶瓷保温涂料UGC-B06阻绝100%的紫外线(UV)热能, 92.2﹪的可见光(VIS)热能及99.5﹪的红外线(IR)热能。可以使用在金属，混凝土，石砌及木材的表面。可以用喷，刷或滚筒刷来涂布。关于详细的使用方法及底材表面处理，请参照使用说明。

- UG-C02型高温隔热防腐保温涂料是我公司采用最新研制出的耐超高温    涂料。接受高温的地方用致密的稀有无机纳米镀层，彻底隔绝氧气和金属件。防止金属氧化。由多种贵重稀有纳米材料组成，可以耐1800-2100度高温。可以涂在硅钼棒、硅碳棒、钨钼棒、加热元器件上等，形成1层致密的陶瓷保护层，防止加热元件氧化，延长寿命。降低高温时零配件更换率。在耐磨金属件上涂刷， 烘干，就成致密陶瓷，耐磨防止金属污染；全纳米无机成分 ，没有有机物污染，可室温固化，但经180℃烘干性能更佳。使用温度可达1900度以上。主要用于在高温条件下使用的机械设备、金属部件、陶瓷的保护性涂装。 可用于钨钼材料、加热元器件、金属、钢材、陶瓷、水泥等耐超高温、隔热保护。

- UG-C01型高温隔热保温涂料：产品特点：粘结力强、强度大，成型后不脱落、不开裂、不空鼓，对于旋转体、受冲载荷设备 。施工简便，不加任何辅料，外表平整美观，可根据用户要求直接添加各种颜色，与传统保温材料相比效果好，导热系数低且材料干燥后与设备、管道混为一体，避免了传统保温材料所出现的多处热桥，在达到绝热效果的同时也成为一种强有力的保护层，达到保温效果的同时能起到防腐蚀的作用，耐老化、无毒无害、不污染环境;用料省:使用厚度是传统材料的1/2~1/3；室温固化；可广泛应用于 建筑、房屋、外墙，屋面、露台、外墙以及水泥石棉瓦面作隔热防渗；用于金属瓦面及露天金属储罐、管道作隔热降温。使用时表面清理干净、喷涂或者滚涂即可。

- UG-C06型纳米透明隔热涂料：功能介绍；(隔热、保温：有效阻隔了太阳光中的红外线和紫外线穿透玻璃入室内，屏蔽99%以上紫外线，阻隔75%以上的红外线，可使室内温度降低3-5˚C，使被晒物体温度降低6-10˚C。夏天阻挡热量进入室内，冬天防止室内热量散发外流，减少空调暖气带来的高额费用(透明：施工后在玻璃表层形成8--10微米左右的微薄膜层，可见光透过率高达70%以上，不影响视野。(节能：隔热、保温的功效，延长了室内温度与室外温度均衡的升降，减少空调冷或热机次数，节省空调能耗25-35%④环保：水性涂料，不含：VOC、游离甲醛、铅、镉、铬、汞类等有害物质，绿色环保，符合国家环保质量标准⑤健康：防止紫外线造成家具、布艺、地毯、窗帘、壁画等室内物品褪色老化，防止紫外线诱发皮肤癌、白内瘴等疾病。使用时先涂刷UG-c061 ，12h后再刷 UG-c062；施工流程：被涂面净化→干燥、---涂装→静置→干燥；金属基材的前处理：喷砂处理，除去锈层和氧化膜；其它基材的前处理：脱脂清洗， 保持表面的洁净。（可以使用水、乙醇等，稀释剂非必需，根据浓度和涂覆要求决定是否使用及用量）基材干燥、涂装：刷涂，滚涂，空气喷涂皆可， 一般一道施工即可，控制膜厚5-35µm， （此时的喷涂面积约为15m2/kg,刷涂10 m2/kg）。

- JRCK型纳米自发泡壳陶瓷保温隔热涂料：自发泡陶瓷保温涂层材料A : 白色液体。（纳米氧化铝VK-L30、纳米氧化锆VK-R30、纳米氧化铈VK-CE02）B:  灰色粉体 （纳米氧化铝vk-L30、纳米氧化硅VK-SP30、纳米钛）高温下不燃烧、不冒烟。安全可靠。可耐1900度；与传统保温材料相比效果好：导热系数低且 干燥后与设备、管道混为一体，避免了传统保温材料所出现的多处热桥，在达到绝热效果的同时也成为一种强有力的保护层； 施工简便，只需涂抹、 不需裁剪岩棉、不需铝皮、不需包裹缠、不加任何辅料，外表平整美观，可根据用户要求直接添加各种颜色；防腐蚀、防水、不老化、耐酸、耐碱、耐油、无毒无害、不污染环境；使用寿命是传统保温材料的5~10倍，因与设备、管道结为一体，在综合成本低：由于使用厚度薄、不用添加其它辅料、使用寿命长，所以综合成本低于其他保温材料。可广泛应用于化工、冶金、纺织、建筑、医药、石油、电力等行业中的 -25℃——1200℃任何形状设备、管道的保温；用于金属瓦面及露天金属储罐、管道作隔热降温。小部件、小位置传统保温不好做的地方只要涂刷即可。高温炉表面保温。使用方法：在需要保温的地方：除去油漆浮层、去除灰尘、浮锈， 清理干净 、不需要特别除锈就可以施工。把上述保温材料A和B按比例混合后，搅拌均匀 1小时后，涂上去。 涂需要1-2mm原始厚度。自然干，让其发泡。其就可以自发泡到8-15mm；A:B=70g:30g；16h后，发泡层  如果厚度不够，可以再刷第2遍，到需要的厚度，总厚度可达30-100mm；如果需要光滑外观，24小时之后， 表面挂一层腻子，挂光滑。干了后砂纸打平，刷1层白色环氧树脂漆、或者是银粉漆即可。

- UG-Z01型高温陶瓷修复材料：UG-Z01是我公司采用最新纳米材料和美国公司合作研制出的最新陶瓷、煅烧钵子、刚玉粘合剂。具有如下用途：耐高温可达到1500度；具有强的粘合粘接力，把破的陶瓷、钵子粘住，经过热处理有很大的强度； 1kg可以修复20-100个钵子或者陶瓷体；全无机，水性，没有有机物污染。不含：VOC、游离甲醛、铅、镉、铬、汞类等有害物质，绿色环保，符合国家环保质量标准。施工参考：施工时，用水调整漆液粘度。被涂物表面必须经过清理后并在24小时内涂，以免影响强度；最好经烘干，以获得最高好的粘合强度；储存期为一年。过期需经检验合格可继续使用。声明：本公司保证其产品在材料和制造工艺上没有缺陷。但涂料的使用通常在我们的控制之外。

- UGC型水性防锈防腐增硬涂料：是国家发明专利产品，可以在涂装工艺中带锈除锈施工，用于已产生锈蚀的钢铁件的除锈、防腐处理，涂刷一层可以将30~100微米的铁锈彻底转化成陶瓷防锈层。广泛用于：船舶、钢结构、煤气罐、储罐、铁塔、大型设备、隧道、桥梁、城建设施、高速公路设施、船舶、码头港机设施，石油设施，冶金及化工设备的制造及使用过程中的防腐除锈与维护保养。 可作为喷漆前的除锈防锈底漆使用，也可以单独作为除锈防锈漆使用并且可以带锈施工；具有优异的耐腐蚀效果，可与各种市售面漆及中间漆配套使用。与氧化铁（铁锈）发生螯合反应，将铁锈转化成陶瓷组成部分， 形成纳米无机陶瓷。  这样纳米材料与金属基材之间的氧铁键作用力是最大的，附着力是物理附着无法比拟的，通常可以转化30~100微米厚度的陶瓷层， 使用时可以免除修涂刷、带锈施工。本品为水性体系，不含甲醛、苯等任何对人体有害的物质，且VOC极低，施工 无粉尘，无气味，有利于环境保护；施工方便，辊，刷，喷皆可，具防火性能。直接用刷涂或喷涂于带锈的钢铁制品，等二十分钟表干后，铁锈就转化成了灰白色陶瓷层。

- UG-F01/UG-F02型纳米防水防油剂：外观：乳白色或淡黄色液体；　含固量：  ≥10%；　溶解性能：极易溶于水及有机溶剂；　比重：1.03-1.05；　配伍性：与阳， 非离子助剂具有优良的配伍性；　储存温度： 0-40℃。为了您的安全， 请严格遵守下列各项：请储存在冷暗处（储存温度范围0-40℃）， 应避免阳光直晒；使用后， 请拧紧容器盖子， 防止蒸发或异物混入；使用过程中， 对作业场所需要充分换气；操作中， 应避免液体飞溅入眼睛或沾在皮肤上， 并避免吸入蒸发气体。请穿戴防护用具（防护镜， 手套， 口罩）。

- UGT型不沾水不沾油纳米涂层材料：是由纳米氧化钛VK-T30, 纳米氧化铝VK-L30, 纳米氧化锆VK-R20 等组成的一种多功能涂层材料，具有 优异的耐 酸、耐碱、抗腐蚀、耐候性和摩擦系数小、憎水、憎油、抗粘、抗污染等优异性能。室温固化，具有较好的耐老化性能和盐雾性能，已通过国家石油和化学工业局的技术鉴定。由于有纳米氧化铝VK-L30， 纳米氧化锆VK-R30组成，所以硬度高达6H,耐刮擦远超一般环氧涂料、醇酸涂料、丙烯酸、聚氨酯氟碳涂料。UGT 可以喷涂、辊涂、刷涂，具有优异的附着力和硬度 。能在几乎所有的材质上良好紧密的附着。UGT 涂料的长寿命，使涂一次可以维持许多年，维修工程简单，省去大量的维修费和脚手架搭拆费。UGT 可以调配出实体色、金属色、珠光色等各种色彩和低、中、高等各种光泽的纳米陶瓷涂料，为设计师和业主提供了丰富的想象空间和奇异的 装饰效果。UGT 可以在-50-350℃下长期使用。

- UGC701纳米不粘涂料：我司生产的不粘涂料具有热稳定性好、防粘效果好、耐腐蚀、附着力强、无毒、硬度高等优点.广泛用 于蛋糕模、不粘锅、电烫斗、发夹器、制鞋模具、三明治烧烤、刀类、螺丝类、多士炉、煤气炉、煎烤 盘、油炸锅、电饭煲内胆等产品。产品主要成份为 纳米无机化合物，其通过低温固化后.成膜物完全是无机分子结构.产品全水溶性,环保、无毒（不含全氟辛酸PFOA）涂膜具有高硬度、高耐磨、高耐温、耐各种酸碱和化学品。疏水不粘性等诸多优异性能.在众多领域可代替有机硅或氟碳涂料，也是搪瓷珐瑯的最佳代替品.此产品还具远红外功能.因此适用于各类金属厨具系列产品的涂装，犹被广泛应用于不粘锅，炒锅，烤盘，电饭锅内胆，烧烤炉系列产品中配置不粘耐高温涂料，性能明显优于耐温高档有机性涂料和氟碳涂料。该涂料全部采用优质进口FDA级原料配制.本产品已通过美国FDA、欧洲ROHS、LFGB等国际认证。

- UGC1500型耐高温防腐涂料：我公司研发的水性无机纳米级氧化物涂层可抗摄氏700-1600 度以上高温，具有稳定，耐磨和耐燃等无机体原料特性。铅笔硬度可达6-9H, 而且纳米级微细颗粒成膜性好，适用性广，对各种不同素材有极佳的附着力，是新型陶瓷涂层，增硬耐磨涂层的良好材料。疏水，防污，耐大气老化，耐辐射，涂膜非常致密，可以防水防油渗透。涂敷铜、铝、不锈钢、碳钢等金属构件可有效防腐,防高温，防氧化；高频线圈等高温、高湿条件下电子、电器元件的绝缘涂料；代替乳胶漆用于内墙的高级装饰涂料，光滑耐磨、寿命长。敷有机玻璃、聚碳酸酯等材料，可提耐磨性和耐紫外光辐射性，建议用作航空玻璃、汽车玻璃、太阳镜、光学仪器、电子仪器显示屏等的表面保护膜。作为纸张与陶瓷的上光涂料（如扑克、商标、书刊封面等）可使之光亮滑爽、耐磨并防水，增加弹性及挠曲性；其它未尽和待开发的应用。

- UGC900型耐高温防腐涂料：我公司研发的水性无机纳米级氧化物涂层可抗摄氏700-1200度以上高温，具有稳定，耐磨和耐燃等无机体原料特性。铅笔硬度可达6-9H, 而且纳米级微细颗粒成膜性好,适用性广，对各种不同素材有极佳的附着力，是新型陶瓷涂层，透明增硬耐磨涂层的良好材料。具有强的耐高温，防氧化，延长金属使用寿命；节能：隔热、保温；在耐磨金属件上涂刷,烘干，就成致密陶瓷，耐磨防止 污染；对被涂物的防腐蚀保护；全无机，水性，没有有机物污染。耐摩擦、 耐老化、耐辐射、低温不脆化、疏水、防潮。室温固化，但经180℃烘干性能更佳。使用温度可达1300度以上。主要用于在高温条件下使用的碳钢、不锈钢、铸铁、机械设备、金属部件、陶瓷的保护性涂装。 可用于钨钼材料、加热元器件、金属、钢材、陶瓷、水泥等耐超高温、隔热保护。使用方法：基材表面有油污或其他残留物--- 清洗晾干后再涂装；金属基材表面太光滑----喷砂或砂纸打磨处理后再涂装；涂装后自然干燥12小时。再烘干（90℃/60分钟， 150℃/ 120分钟）；若工件较大或现场不便烘干，可用吹风机热风或大功率灯泡照射60分钟；凡是使用温度在400度以上的，都要涂了 后，通风自然干燥24h后80度烘干2h， 150度烘干2h之后喷涂20%   a 纳米氧化铝水分散液 一遍，干燥12h后可以正常升温到600度或者 800、900度、1200度度使用UGC900，还要买 a  纳米氧化铝分散液才可.