反应釜氮封与罐区氮封的选择

氮封应用

一.作用

随着经济﹑技术的发展，社会对安全与环保意识，也成为生活﹑生产中非常重要的环节。随技术的发展，氮封得到了良好的应用。氮封主要是利用氮气的惰性来隔绝物质与氧气的接触及降低可爆气体的浓度。

二.分类

在使用氮封时，应注意选择合适的氮封系统。目前主要有两大类，分别是：罐用型（ZZDG-氮封装置）/釜用型（QTGF-DQ-II轻风固封系统）两者皆是氮封系统，但使用环境不同，所到达的效果也有着较大的差异。

三. 区分

如何区分氮封系统，如何正确选择的氮封效果，成了许多使用方，比较困扰的问题。以下是两款氮封的大致原理：示图1.罐用型（ZZDG-氮封装置）  示图2.釜用型（QTGF-DQ-II轻风固封系统）

示图1.罐用型

示图解释：系统名为:ZZDG-氮封装置

该装置为氮封系统中罐用型，由供氮阀，呼吸阀，泄氮阀组成。1.供氮阀在使用中主要起供氮稳压作用，图中已解释阀门在不低于设定压力值时，阀门不再开启，处关闭状态。使用物料时，液位下降，罐内压力下降，供氮阀才会开启。2.泄氮阀的作用类似于安全阀，主要负责罐内超压的排放。排放量，一般为增压流量。增压流量越大，阀门开度越大。反之就越小。正常泄压情况，都为物料泵补充物料或环境温度导致罐内压力升高。3.呼吸阀是基于供﹑泄两者之间的补充阀门。呼吸压力设定值高于供﹑泄阀门。通常只在供氮阀或泄氮阀故障时，防止罐内压力超高﹑超低导致物料罐变形。

示图2.釜用型

示图解释：系统名为: QTGF-DQ-II轻风固封系统

以上示图为氮封系统中釜用型，由固封单元，取压器，定压器，泄压阀等组成。1.固封单元在使用中主要负责供氮﹑稳压作用。图中已解释阀门在不低于设定压力值时，阀门不再开启，处关闭状态。待釜内压力降低时，进行氮气置换，补氮。2.取压器在系统内取压器主要起传感功能，待取压值大于设定压力值时，阀门将压力信号传送给定压器与泄压阀，进行泄压。

- 定压器在系统中主要起泄定压力值设定作用，假设定压值为2KPa，那么泄压时，釜内压力将泄至2KPa停止泄压。4.泄压阀顾名思义，就是泄压作用的阀门。在系统中主要起执行作用，开﹑关由取压器及定压器决定。

- 总结

储罐所需要满足的工艺要求是：氮气保压，利用氮气惰性与氧隔离。氮封的制作要求是（解决：随着罐内物料体积变化而进行补氮和泄压等功能）

反应釜所需满足的工艺要求是：氮气保压，利用氮气惰性降低釜内﹑反应物料的浓度。氮封的制作要求是（解决：在物料反应过程中，随釜内压力不断增高，氮气浓度下降，而得到置换的功能）